## Slide 1
信号检测分析系统
的设计与实现
GRADUATION THESIS DEFENSE
答辩人：宋一得
导师：陈根浪

## Slide 2
目录
绪 论
需求分析与设计
关键技术和难点
成果演示
总结与展望

## Slide 3
第一部分
绪论

## Slide 4
在军队信息化的庞大工程中，如何有效管理和采集数据是非常关键的问题。
重要基础设施产生异常时发出的信号往往无法被及时捕捉。
设备的维修和维护工作消耗大量人力物力。
信息壁垒
交互困难
物理设备
占据主流
人工操作
效率低下
信息化
虚拟化
自动化
研究背景

## Slide 5
成本低廉
1
自由度高
2
便携性强
3
4
5
准确度和速度稍逊
资料较少，开发难度较大
虚拟示波器
可复用地增加硬件和软件的设备
由计算机显示器提供仪器可见操作界面
基于PC平台，其大部分功能由软件实现

## Slide 6
1990年代
中国开始虚拟示波器相关研究
1986年
虚拟仪器提出
Lab View诞生
2000年
基于B/S架构的虚拟示波器诞生
2010年代
示波器开始与物联网结合
国内外相关研究情况

## Slide 7
03
与物联网结合，探索虚拟示波器在物联网环境下的应用前景
02
研究虚拟示波器软件的开发技术，提供扩展良好的平台
01
以雷达电路检测维修为切入点，制作一款信号检测分析软件
项目意义

## Slide 8
第二部分
需求分析与设计

## Slide 9
01
02
03
04
05
整体要求
运行环境Linux，
具有本地存储功能
设备自检
自动检测设备连接状态，能自动连接设备
图像显示
显示实时信号波形图像，频谱图像
信息管理
信号类别、检测地点等基础数据的管理
数据采集和分析
信号数据持久化，提供信号分析对比功能
需求分析

## Slide 10
客户端工具
Qt是成熟的客户端UI开发工具
主要语言
python作为胶水语言，能灵活高效地整合各种技术
数据持久
MySQL是主流的关系型数据库
软件开发的目标是高效可移植。跨平台首先需要考虑因素。
尽可能选择开源技术是节省成本的一种有效方式。
软件技术选型
图像展示
Matlablib库提供了丰富的信号绘制函数

## Slide 11
国产的Hantek6022BL设备价格不到400元，是我们实验型课题的理想器材。
国内仪器供应商普遍以Windows系统为主，甚至少有完整的API接口提供给用户二次开发，而具备这些条件的国外虚拟示波器又普遍价格过高
虽然Hantek6022BL同样没有Linux的驱动支持，所幸我们在GitHub上三方开源的虚拟示波器软件和SDK（软件开发工具包），经过实践后确实可用
1
价格低廉
2
二次开发
3
接口文档
4
系统支持
硬件选型

## Slide 12
系统结构
逻辑结构图
物理结构图

## Slide 13
表示层结构

## Slide 14
虚拟示波器结构设计

## Slide 15
数据库ER图

## Slide 16
第三部分
关键技术和难点

## Slide 17
频率可在32 Hz和100 kHz之间变化，以提供多功能测试信号
两个电压通道CH1（黄色）和CH2（蓝色）。输入阻抗为1 MΩ| | 25 pF（示波器输入的通用值）。可测量的输入信号范围为±5 V
每个输入部分都包含一个8位ADC（模数转换器），以选定的采样率（10 kS/s~30 MS/s）对输入电压进行采样
固件（firmware）是一种写入硬件的EPROM或EEPROM的程序，是控制硬件的核心部分。Hantek6022系列示波器不会将固件永久存储在闪存或EEPROM中，因此每次通电后必须上传固件，并将其保存在RAM中，直到断电
通道
频率
采样率
固件
设备介绍

## Slide 18
读写控制
借鉴了开源项目的代码实现，读写线程分离，用读写锁控制缓冲数组的同步

## Slide 19
策略模式
抽象画布
统一入参
多态展示
图像展示

## Slide 20
数据分页：分页器
基础信息管理时常常会用到数据分页技术
Qt没有现成的分页组件，本人自行封装了相关组件

## Slide 21
分页表格组件的核心drawTable函数是一个模板方法，规定了处理表格数据的流程
slot是自定义组件渲染函数
textFilter是自定义文本替换函数
是构造函数中传入的钩子函数
当直接的文字展示不足以满足应用需求时
可以使用钩子函数达到想要的效果
数据分页：分页表格

## Slide 22
第四部分
成果演示

## Slide 23
基础信息管理

## Slide 24
信号相关组件

## Slide 25
数据采集界面

## Slide 26
第五部分
总结与展望

## Slide 27
C
A
F
I
改变 Change
物联网、大数据技术不断改变我们生活的今天，执着于硬件的研究会陷入边际效应的困境，对于虚拟示波器的进一步发展可以从软件层面探索，投入到物联网络当中来。
应用 Application
物联网中的大量设施暴露在各种物理环境下，其维护检测的工作量可想而知。倘若有一套能够自检的物联网系统，也许其维护成本可以降低许多。
畅想 Imagine
数字化高度发达的未来社会中，5G、6G网路下，数据传输的实时性得到充分保障；成熟的云计算技术使得软件计算速度大大超过硬件。
未来 Future
我国在虚拟示波器领域的研究相对落后，技术上还有很长的路要走；虚拟示波器缺乏标准化，程序兼容性没有根基，倘若能发展出NI这样的公司，将对行业发展大有脾益
总结与展望

## Slide 28
敬请各位老师批评指正
Thank you for watching
计算机科学与技术求是181
答辩人：宋一得
导师：陈根浪

## Slide 29
权限隔离实现

## Slide 30
基于python装饰器的ORM框架